## Slide 1
Lab Safety
م.م علي اسماعيل كريم
قسم الكيمياء
كلية التربية للعلوم الصرفة

## Slide 2: Why does it matter?
Safe working protects:
  You
  Other lab workers
  Cleaners
  Visitors
  Your work

## Slide 3
يبلغ الإنتاج العالمي من الكيماويات حوالي /400/ مليون طن في العام تطرح على صعيد التداول والاستخدام في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية والعلمية.
تقتل المواد الخطرة حوالي 834 ألف عامل سنوياَ، ويعزى حوالي 10% من جميع سرطانات الجلد للتعرض إلى المواد الخطرة في مكان العمل.
لذا من الضروري وجود أوراق بيانات السلامة Material Safety Data Sheets (MSDS) التي تبين طبيعة المادة المستخدمة ومواطن الخطورة فيها وطريقة الاستعمال السليمة.

## Slide 4
ببعض أنواع المخاطر في المختبرات
1- حريق.
ومن الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها العاملين في المختبرات ما يلي :
تنشأ المخاطر إما بسبب بيئة العمل غير السليمة، أو الأداء غير السليم.
2- انفجار.
3- تسرب غازات.
4- تسرب سوائل كيميائية.
5- إنتثار مادة كيميائية صلبة.

## Slide 5
6- ملامسة تيار كهربائي.
7- ملامسة مواد كيميائية ضارة.
8- ملامسة أجسام ساخنة.
9- سقوط .
10- إصطدام .
11- إنزلاق.

## Slide 6: الأمن والسلامة في المختبرات ومصادر الأخطار في المعمل:
مخاطر كيميائية وتشمل:
مواد قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للانفجار.
مواد سامة أو حارقة.
مواد مسببة للسرطان.
مواد مشعة.
غازات مضغوطة.
مخاطر الزجاجيات.
مخاطر كهربائية.
مخاطر ميكانيكية.
مخاطر حيوية (بيولوجية).
وتنقسم المخاطر في المختبرات إلى ما يلي:

## Slide 7: الرموز ومدلولها:
هناك بعض الإشارات التحذيرية التي توضع على عبوات المواد الكيميائية والتي يجب معرفتها حتى نتمكن من التعامل مع هذه المواد بالشكل الصحيح.
وفيما يأتي جدول يبين بعض الإشارات التحذيرية التي توضع على عبوات المواد الكيميائية، وما تدل عليه، والتحذير الواجب إتباعه عند التعامل مع العبوات التي تحمل هذه الإشارات.
الإشارة التحذيرية ومدلولها | خطورة المادة الكيميائية وكيفية التعامل معها
مادة سامة جدا
الخطر: تتمثل خطورة هذه المادة على الصحة في استنشاقها أو ابتلاعها أو ملامستها للجلد، حيث من الممكن أن تسبب الوفاة.

## Slide 8
مادة آكلة أو قارضة
مادة مهيجة
مادة مؤذية وضارة
مادة متفجرة
الخطر: إذا لامست المواد الكيميائية التي تحمل هذه الإشارة الأدوات أو الأنسجة الحية فإنها تؤدي إلى قرضها أو تآكلها وتخريبها.
آثار مهيجة على الجلد والعين والأعضاء التنفسية.
ابتعد عن أبخرتها، وتجنب ملامستها للجلد أو العين.
تلفاً وضرراً لأنسجة الجسم في حال استنشاقها أو ملامستها.
تجنب الأبخرة المتصاعدة منها، وابتعد عن ملامستها للجلد والعين، وراجع الطبيب فوراً عند التأذي بها.
الانفجار إذا تعرضت لظروف معينة.
وتجنب الاحتكاك والصدمات والشرارات الكهربائية أو الحرارة، عند التعامل معها.

## Slide 9
مادة قابلة للاشتعال بسرعة
مادة مؤكسدة
مادة مشعة
الخطر: مواد تشتعل تلقائياً.
التحذير: تجنب وضعها بالقرب من اللهب أو ملامستها للنار، أو وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.
الخطر: يمكن أن تشكل المواد المؤكسدة مواد قابلة للاحتراق، وبالتالي تزيد من اشتعال النار في الحرائق، مما يجعل عملية إطفائها صعبة.
تظهر أعراض هذا الخطر متأخرة بعض الشيء.
لا ترفعها من أوعية الحفظ الخاصة بها.
لا تمسكها باليد، واستخدم ملقطاً لذلك، واغسل يديك جيدا بعد كل تجربة تستخدم فيها المواد المشعة.
تجنب الأكل والشرب في الأماكن التي توجد فيها مواد مشعة.
أبعد النظائر المشعة عن العين والفم وبثور الجلد المفتوحة.

## Slide 10
Personal Protective Equipment (PPE)

## Slide 11: Protect Your Eyes

## Slide 12
HOOD

## Slide 14: Safety Rules
Never put anything in your mouth while in the lab (including chemicals, solutions, equipment, cigarettes, food, drink, or gum). Put all food and drinks in your bag.

## Slide 15: Do not smell any chemicals directly!
If absolutely necessary to smell, use your hand to fan the vapor to your nose.

## Slide 16: Do not pipet solutions by mouth!
Use a rubber suction bulb or other device to fill a pipet.

## Slide 17: Always ADD ACID to water
acid
water
“Do not spit into acid!” – a good phrase to remember this rule.

## Slide 18: Heat test tubes at an angle, directing the opening oppositely to you and other people in the laboratory.

## Slide 19: Work with Cyanides & Hydrofluoric Acid
If you plan to use Cyanides or Hydrofluoric Acid, you will have to have specific permission from your Departmental Safety Officer
Attendance at a training course at Safety Services will normally be required
The dangers of both substances, especially hydrofluoric acid can be greatly underestimated with potentially fatal results.
They are both VERY DANGEROUS substances

## Slide 20: When in doubt – ASK!!!
Do not carry out a new or unfamiliar procedure until you have been fully trained & understand the precautions necessary for safe working
DO NOT GUESS!!!!

## Slide 21: كيفية استخدام طفاية الحريق
· قف بعيداً عن النار بمسافة أمنة وكن في اتجاه الريح دائما. · أسحب مسمار صمام الأمان من الطفاية.

## Slide 22
· وجه الفوهة نحو قاعدة اللهب. · أضغط على يد التشغيل.

## Slide 23: Fighting the Fire
Sweep side to side
Aim low at the
base of flames
Squeeze the
handle
Pull the pin
P
A
S
S
Fire Extinguisher Demo

## Slide 24: Thank you for your attention

## Slide 25: Questions